## Slide 1
25.09.2024
Kraków
„Produkcja elementów złącznych – obecne wyzwania
i prognozy na kolejne lata”
Połączenia skręcane jako proces Zakładowej Kontroli Produkcji
wg PN-EN 1090-2
mgr inż. Aleksandra Rachwał

## Slide 2
Przesłaniem naszej firmy jest:
Satysfakcja klienta
w oparciu
o wzajemne zaufanie
i doświadczenie
O nas
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy wsparcia technicznego mającej swoją główną siedzibę w Niemczech.
Działamy w branży TIC
(Testing, Inspection, Certification)
Jesteśmy wiarygodnym, doświadczonym partnerem
w budowaniu przewagi rynkowej w obszarze dobrowolnej kontroli i inspekcji procesów, produktów, szkoleń oraz Certyfikowaniu Systemów Zarządzania
w produkcji.
Jako jedyna jednostka „TÜV” w Polsce posiadamy
50% kapitału polskiego.

## Slide 3
Posiadamy akredytację PCA nr AC 214,
jesteśmy Jednostką Notyfikowaną o numerze 2827.
Certyfikacja wyrobów
Jesteśmy zorientowani na przemysłowe obszary wsparcia technicznego, w tym dobrowolną certyfikację
na zgodność z normami:
EN ISO 3834
PN-EN 1090
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
EN 15085
a także nadzór nad realizacją wyrobów/procesów
w oparciu o ww. normy lub indywidualne wymagania klienta.

## Slide 4
W tych obszarach posiadamy akredytację
DAkkS
Certyfikacja systemów
Certyfikujemy zgodnie z zakresem akredytacji w DAkkS na zgodność
z systemami:
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS, ISO 50001, ISO 45001
ISO 20000
ISO 22000, FSSC 22000, HACCP

## Slide 5
PN-EN 1090-2
PN-EN 1090-2
Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

## Slide 6
Połączenia mechaniczne
Dostawa i identyfikacja
Łączniki według 5.6.3 do 5.6.5 powinny być dostarczane
i identyfikowane zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy wyrobu
Łączniki według 5.6.6 do 5.6.11 powinny być dostarczane
i identyfikowane z zachowaniem następujących zasad:
powinny być dostarczane w odpowiednim trwałym opakowaniu z etykietą umożliwiającą identyfikację zawartości
etykieta i dołączona dokumentacja powinny być zgodne z wymaganiami normy wyrobu; zaleca się aby zawierały następujące informacje:
identyfikację producenta oraz numer partii produkcyjnej (jeśli jest wymagany),
typ łącznika i materiał oraz, w stosownych wypadkach, oznaczenie zestawu,
rodzaj powłoki ochronnej,
znakowanie łączników powinno być zgodne z normą wyrobu.

## Slide 7
Wykonywanie otworów
Otwory na łączniki można wykonywać w dowolny sposób (przez wiercenie, wykrawanie, wycinanie laserem, plazmą lub inną termiczną metodą), o ile:
spełnione są wymagania dotyczące lokalnej twardości i jakości powierzchni cięcia – według 6.4
wzajemne dopasowanie wszystkich otworów umożliwia swobodne wprowadzanie łączników pod kątem prostym do płaszczyzny styku łączonych elementów
Dopuszcza się wykrawanie (przebijanie) otworów pod warunkiem, że nominalna grubość materiału nie przekracza 1,4-krotnej nominalnej średnicy otworu lub szerokości otworu owalnego. Poza tymi ograniczeniami wykrawanie może być stosowane, chyba że w specyfikacji ustalono inaczej
Jeśli wykrawanie bez rozwiercania nie jest dozwolone, można wykrawać otwory o średnicy mniejszej o co najmniej 2 mm od średnicy pełnowymiarowej, a następnie rozwiercać je aż do usunięcia widocznej strefy zgniotu

## Slide 8
Zdolność
procesu
Wykonywanie otworów
Zdolność procesu wykrawania otworów powinna być raz na rok sprawdzana, jak następuje:
badaniom kontrolnym poddaje się reprezentatywną liczbę próbek z wyrobów konstrukcyjnych uwzględniając zakres średnic oraz grubość i gatunek stali wyrobu poddawanego obróbce
wymiary otworów kontroluje się na obu końcach sprawdzianami progowymi lub w inny sposób. Otwory powinny spełniać odpowiednie tolerancje określone w 6.6.2
Proces niezgodny nie powinien być stosowany, dopóki nie zostanie skorygowany i ponownie sprawdzony

## Slide 9
Rodzaje połączeń
Połączenia niesprężane
Połączenia sprężane
Metody sprężania połączeń
Metody kontrolowanego momentu dokręcania,
Metody kombinowanej (moment+ obrót),
Metody HRC,
Metody wskaźników,

## Slide 10
Połączenia niesprężane - kontrola
pkt. 12.5 w PN-EN 1090-2
Wszystkie połączenia niesprężane sprawdza się wizualnie po wsadzeniu łączników i lokalnym dopasowaniu, biorąc pod uwagę:
Typ i klasę śrub, nakrętek, podkładek
Kompatybilność zestawów
Swobodny obrót nakrętki
Długość wystającej części
Dokręcenie śrub
Przyleganie łącznych blach w styku

## Slide 11
Połączenia niesprężane - kontrola
Wszystkie połączenia niesprężane należy sprawdzić wizualnie po osadzeniu łączników i lokalnym dopasowaniu konstrukcji
Połączenia, w których podczas dokręcania stwierdzono niekompletny zestaw śrub, po osadzeniu śrub brakujących należy sprawdzić ponownie pod względem dopasowania
Kryteria akceptacji i korygowanie niezgodności powinny być zgodne z 8.3 (dokręcanie śrub w połączeniach niesprężanych) i 9.6.5.3 (odchyłki i dopasowanie)
Jeżeli niezgodność spowodowana różnicą grubości blach przekracza kryteria podane w 8.1, połączenie należy wykonać ponownie. Inne niezgodności usuwa się w miarę możliwości przez lokalne dopasowanie elementu
Połączenia po skorygowaniu podlegają ponownemu sprawdzeniu
Jeśli wymagany jest system izolujący stal nierdzewną od innych metali, to sposób kontroli tego systemu powinien być również określony w specyfikacji

## Slide 12
Kontrola podczas sprężania i po sprężaniu
Oprócz wymagań ogólnych dotyczących kontroli połączeń, stosowanych w przypadku wszystkich metod dokręcania śrub z wyjątkiem metody HRC, stosuje się dodatkowo wymagania szczegółowe podane w 12.5.2.4 do 12.5.2.7
W przypadku konstrukcji klas EXC2, EXC3 i EXC4 należy podczas sprężania i po sprężeniu przeprowadzić następującą kontrolę:
kontrolę osadzonych łączników i/lub sposobu ich osadzania przeprowadza się w zależności od zastosowanej metody dokręcania. Miejsca należy wybierać losowo, uwzględniając następujące odpowiednie zmienne: typ połączenia, grupę śrub, partię wyrobu, typ i rozmiar śrub, a także stosowany sprzęt i kwalifikacje operatora

## Slide 13
Kontrola podczas sprężania i po sprężaniu
dla celów kontroli, definiuje się grupę śrub jako zbiór zestawów śrubowych tego samego pochodzenia, występujących w podobnych połączeniach, oraz takich samych pod względem rozmiaru i klasy. Dla celów kontroli duże grupy śrub można dzielić na podgrupy.
W całej konstrukcji, w zależności od klasy wykonania, należy skontrolować określony odsetek zestawów śrubowych, jak niżej:
klasa EXC2: 5% w drugim etapie metod kontrolowanego momentu lub metody kombinowanej, oraz w przypadku metody DTI
klasy EXC3 i EXC4:
5% w pierwszym etapie i 10% w drugim etapie metody kombinowanej.

## Slide 14
Kontrola podczas sprężania i po sprężaniu
końcową kontrolę dokręcenia zestawów śrubowych metodą kontrolowanego momentu należy stosować w celu wykrycia niedokręcenia śrub lub, jeśli tak ustalono w specyfikacji, ich nadmiernego dokręcenia.
jeśli kontrola wykazuje niezgodność, wszystkie zestawy śrubowe w danej podgrupie należy sprawdzić i po odpowiednich działaniach korygujących ponownie je skontrolować. W wypadku negatywnego wyniku kontroli sekwencyjnej typu A można przejść do kontroli sekwencyjnej typu B.
Jeśli łączniki zostały zastosowane niezgodnie z ustaloną metodą dokręcania, należy wymienić całą grupę śrub i poświadczyć tę wymianę.

## Slide 15
Zapraszam do kontaktu!
Aleksandra Rachwał
tel. +48 724 900 916
e-mail: aleksandra.rachwal@tuv-thuringen.pl
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice tel./fax: +48 32 723 25 04 e-mail: kontakt@tuv-thuringen.pl